MPEC/PT- DT-HG/98/17

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI

CIEPLNEJ SPÓŁKA Z O.O.

10-710 OLSZTYN UL.SŁONECZNA 46

tel: /89/ 524 12 27 fax: /89/ 524 02 10

REGON: 510620015	 NIP: 739-02-00-206

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki

Olsztyn, wrzesień 2017 r

Nazwa i adres zamawiającego:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.  10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46

Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy, KRS: 0000072800

NIP: 739-02-00-206, REGON: 510620015

1. Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie wewnętrznego Regulaminu udzielania zamówień sektorowych – doprogowych, nie podlegających ustawie Prawo zamówień publicznych udzielanych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o.

w Olsztynie i nie podlega przepisom ustawy z dnia 26 listopada 2015 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zmianami).

2. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko - ładowarki

3. Charakterystyka techniczna:

3.1 Parametry wymagane

Koparko - ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;

Rok produkcji 2017;

Silnik ZS  wysokoprężny;

Moc maksymalna silnika minimum  100 KM;

Zbiornik paliwa o pojemności min. 150 l;

Napęd na dwie osie z  możliwością  napędu na jedną oś;

Wszystkie koła jezdne skrętne;

Koła jezdne przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28”;

Opony ogólnego zastosowania;

Błotniki kół przednich i tylnych;

Skrzynia biegów z funkcją automatycznej zmiany biegów pod obciążeniem, min. cztery biegi w przód i min. trzy biegi w tył;

Dwa niezależne układy hamowania;

Kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS;

Poziom hałasu wewnątrz kabiny do 75 dB(A);

Klimatyzacja kabiny operatora;

Wycieraczki szyby przedniej i tylnej;

Ostrzegawcza lampa zamontowana na dachu  z żółtym światłem błyskowym ;

Immobiliser lub inne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe ;

Osprzęt ładowarkowy koparko - ładowarki :

- system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej,

- łyżka ładowarkowa z zębami, dzielona (otwierana), wielofunkcyjna z  możliwością

spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania,

-  widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej,

- pojemność znamionowa łyżki ładowarki min. 1,3 m3,

- siła odspajania  łyżki  ładowarkowej  mini.  60 kN

- maksymalna wysokość wysypu z  łyżki ładowarki z nachyleniem łyżki pod kątem

450 mierzona do gruntu  min.  2,6  m,

- udźwig ładowarki na maksymalnej wysokość min. 4 300 kg.

Osprzęt koparkowy koparko - ładowarki:

-  możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego ,

- łyżka z zębami o szerokość   min. 0,75 m max. 0,8 m,

-  ramie koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe,)

-  maksymalny zasięg na poziomie gruntu  od osi obrotu ramienia min.  6,5 m,

-  siła odspajania  łyżki  koparkowej mini.  61 kN,

- instalacja hydrauliczna z zaworem na ramieniu do łyżki skarpowej uchylnej.

3.2 Wyposażenie:

Skrzynka narzędziowa;

Smarownica ręczna;

Trójkąt ostrzegawczy;

Gaśnica;

Apteczka.

3.3 Wymagane dokumenty pojazdu (w języku polskim):

Deklaracja zgodności WE, dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego jako pojazdu wolnobieżnego;

Karta lub książka gwarancyjna;

Instrukcja obsługi;

Katalog części zamiennych.

3.4 Gwarancja i serwis pogwarancyjny:

Wykonawca udzieli gwarancji na oferowaną koparko-ładowarkę na okres co najmniej 24 miesięcy  z limitem przebiegu minimum 1800 motogodzin.

Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca musi posiadać na terenie miasta Olsztyn własny autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub zapewnić serwis przez podmioty uprawnione  do prowadzenia autoryzowanego serwisu, posiadające własny serwis  na terenie miasta Olsztyn.

Wykonawca zapewni podjęcie naprawy przez serwis  w miejscu ewentualnego unieruchomienia maszyny na  terenie Gminy m. Olsztyn i Gminy Stawiguda z bezpłatnym dojazdem serwisu.

4. Uwagi końcowe:

Koparko - ładowarka jako pojazd wolnobieżny musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Dostarczona przez Wykonawcę  koparko - ładowarka musi być gotowa do  poruszania się

po drogach publicznych  i pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, i inwestycji.

5. Termin wykonania zamówienia i realizacja dostawy :

Wymagany termin wykonania zamówienia do  8 tygodni od podpisania umowy.

Miejsce realizacji dostaw loco: MPEC Olsztyn, ul. Słoneczna 46.

Całkowity koszt dostawy (załadunek, dowóz, rozładunek) koparko - ładowarki do siedziby  Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zapewni należyte zabezpieczenie sprzętu w czasie transportu oraz przy załadunku i rozładunku.

6. Pozostałe wymagania zamawiającego :

Dostawca  przeszkoli w cenie dostawy - trzech operatorów Zamawiającego, w zakresie budowy  i obsługi koparko ładowarki.

Przyjęcie przedmiotu zamówienia nastąpi po protokolarnym odbiorze wszystkich  określonych w SIWZ składników zamówienia. Protokół podpiszą upoważnieni  przedstawiciele obu stron.

Dostawca musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki.

7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu W celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca winien przedstawić oświadczenia i dokumenty: Kopia KRS lub wpis do CEIDG Zaparafowany projekt umowy zał. nr 1 Podpisane oświadczenie zał. nr 2 Oferta zał. nr 3 Zaświadczenia właściwego naczelnika US oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzających odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Specyfikację techniczną koparko-ładowarki z której będą wynikać wszystkie wymagane przez Zamawiającego parametry i wyposażenie.

8. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

Wykonawca może zwrócić się drogą pisemną do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

Osoba do kontaktu z oferentami:  Zbigniew Kulesza  e-mail: zkulesza@mpec.olsztyn.pl

9.  Wymagania dotyczące wadium:

9.1.  Oferty składane w przedmiotowym postępowaniu będą musiały być zabezpieczone  wadium  w wysokości:

10 000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy PLN).

Wadium należy wpłacić do  dnia 26.09.2017 r. do godziny 10:00 .

Nr rachunku bankowego Zamawiającego:

Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział Olsztyn. 76 1540 1072 2001 5011 7001 0001

Do oferty należy dołączyć dokument potwierdzający wniesienie wadium przez Wykonawcę, tzn.:

-   oryginał lub kopię polecenia przelewu na konto  Zamawiającego

-   kopię dokumentu będącego każdą inną formą wadium dopuszczoną przez

Zamawiającego (kopia musi posiadać potwierdzenie złożenia  w  kasie Zamawiającego

dokonane przez kasjera Zamawiającego).

9.2.   Forma wadium:

Wadium może być wniesione w formie:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych.

9.3. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie nie złożył dokumentów, oświadczeń, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie .

9.4. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego  oferta została wybrana :

a)  odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w

ofercie;

b)  zawarcie umowy w sprawie zamówienia stało się niemożliwe z przyczyn leżących po

stronie wykonawcy.

10.  Termin związania ofertą:

Termin związania ofertą wynosi 30 dni, liczonych od daty składania ofert.

11. Opis sposobu przygotowywania ofert:

- Oferent złoży 1 ofertę.

- Formularz oferty oraz wszystkie strony oferty w tym wszystkie załączniki będą parafowane przez upoważnionego przedstawiciela Oferenta.

- Upoważnienie do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty.

- Wykonawca może wprowadzać zmiany, lub wycofać złożoną ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumentacja podstawowych czynności, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wykonawca  może załączyć do oferty dokumenty w wydzielonej przez siebie części , z którymi będą mogli zapoznać się tylko członkowie komisji i nie będą  mogły być okazane osobom trzecim.

- Ofertę należy przesłać w zamkniętej kopercie na adres Zamawiającego, z napisem na kopercie: „Oferta na dostawę koparko-ładowarki” oraz opatrzoną nazwą i adresem Wykonawcy.

- Oferty można dostarczyć osobiście, pocztą lub przesyłką kurierską.

12.   Miejsce oraz termin składania ofert:

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. 10-710 Olsztyn,

ul. Słoneczna 46 / kancelaria - parter /

Termin składania ofert upływa dnia : 26.09.2017 r. godz. 10.00

Oferty złożone po wyznaczonym terminie zostaną zwrócone bez otwierania.

13.  Opis kryteriów oferty

Kryterium oceny ofert: cena 100%

14.  Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

15.  Informacja o możliwości zamówień uzupełniających

Zamawiający nie dopuszcza możliwości udzielenia zamówień uzupełniających.

16.  Informacja o możliwości składania ofert wariantowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

17. Tryb ogłoszenia wyników przetargu

Informacja o  rezultacie postępowania oraz wybraniu Wykonawcy zamówienia zostanie

umieszczona  na stronie internetowej.

18. Zastrzegamy sobie prawo unieważnienia przetargu w przypadku wystąpienia

okoliczności powodujących, że prowadzone postępowanie nie leży w interesie

Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć wcześniej.

Podpis kierownika

Jednostki Zamawiającej

UMOWA  MPEC/PT- DT-HG/98/17	  załącznik nr 1

PROJEKT

Zawarta w dniu: …………………..2017 r.  pomiędzy:

Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. 10-710 Olsztyn,             ul. Słoneczna 46 Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy,

KRS: 0000072800, NIP: 739-02-00-206, wysokość kapitału zakładowego 53.394.000 PLN wg stanu na dzień 01.01.2017 r.

Reprezentowanym przez:

1. ………………………..     -    ……………………………………………………………..

2. ……………………….      -    ..............................................................................................

zwanym w dalszej części umowy  „ZAMAWIAJĄCYM”

a  ………………………………………………………………………………………………

Reprezentowana przez:

1.  ……………………...   -     ………………………………………………………………..

zwanym w dalszej części umowy „WYKONAWCĄ”

§ 1

Przedmiotem umowy jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki

marka ……………… model: ……………

1. Charakterystyka techniczna:

1.1 Parametry wymagane

Koparko - ładowarka kołowa spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym;

Rok produkcji 2017;

Silnik ZS  wysokoprężny;

Moc maksymalna silnika minimum  100 KM;

Zbiornik paliwa o pojemności min. 150 l;

Napęd na dwie osie z  możliwością  napędu na jedną oś;

Wszystkie koła jezdne skrętne;

Koła jezdne przednie i tylne równe o rozmiarze minimum 28”;

Opony ogólnego zastosowania;

Błotniki kół przednich i tylnych;

Skrzynia biegów z funkcją automatycznej zmiany biegów pod obciążeniem, min. cztery biegi w przód i min. trzy biegi w tył;

Dwa niezależne układy hamowania;

Kabina operatora z obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS;

Poziom hałasu wewnątrz kabiny do 75 dB(A);

Klimatyzacja kabiny operatora;

Wycieraczki szyby przedniej i tylnej;

Ostrzegawcza lampa zamontowana na dachu  z żółtym światłem błyskowym ;

Immobiliser lub inne zabezpieczenie przeciwkradzieżowe ;

Osprzęt ładowarkowy koparko - ładowarki :

- system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej,

- łyżka ładowarkowa z zębami, dzielona (otwierana), wielofunkcyjna z  możliwością

spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania,

-  widły do palet zamontowane na łyżce ładowarkowej,

- pojemność znamionowa łyżki ładowarki min. 1,3 m3,

- siła odspajania  łyżki  ładowarkowej  min.  60 kN

- maksymalna wysokość wysypu z  łyżki ładowarki z nachyleniem łyżki pod kątem

450 mierzona do gruntu  min.  2,6  m,

- udźwig ładowarki na maksymalnej wysokość min. 4 300 kg.

Osprzęt koparkowy koparko - ładowarki:

-  możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego ,

- łyżka z zębami o szerokość   min. 0,75 m max. 0,8 m,

-  ramie koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe,)

-  maksymalny zasięg na poziomie gruntu  od osi obrotu ramienia min.  6,5 m,

-  siła odspajania  łyżki  koparkowej mini.  61 kN,

- instalacja hydrauliczna z zaworem na ramieniu do łyżki skarpowej uchylnej.

1.2 Wyposażenie:

Skrzynka narzędziowa;

Smarownica ręczna;

Trójkąt ostrzegawczy;

Gaśnica;

Apteczka.

1.3 Wymagane dokumenty pojazdu (w języku polskim):

Deklaracja zgodności WE, dokument potwierdzający dopuszczenie pojazdu do ruchu drogowego jako pojazdu wolnobieżnego;

Karta lub książka gwarancyjna;

Instrukcja obsługi;

Katalog części zamiennych.

1.4 Gwarancja i serwis pogwarancyjny:

Wykonawca udzieli gwarancji na oferowaną koparko-ładowarkę na okres …………..miesięcy  z limitem przebiegu minimum 1800 motogodzin.

Okres gwarancji liczy się od dnia protokolarnego przekazania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca musi posiadać na terenie miasta Olsztyn własny autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny lub zapewnić serwis przez podmioty uprawnione  do prowadzenia autoryzowanego serwisu, posiadające własny serwis  na terenie miasta Olsztyn.

Wykonawca zapewni podjęcie naprawy przez serwis  w miejscu ewentualnego unieruchomienia maszyny na  terenie Gminy m. Olsztyn i Gminy Stawiguda z bezpłatnym dojazdem serwisu.

2. Uwagi końcowe:

Koparko - ładowarka jako pojazd wolnobieżny musi spełniać wymagania techniczne określone przez obowiązujące przepisy dla pojazdów poruszających się po drogach publicznych, w tym warunki techniczne wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.

Dostarczona przez Wykonawcę  koparko - ładowarka musi być gotowa do  poruszania się

po drogach publicznych  i pracy bez żadnych dodatkowych zakupów, i inwestycji.

3. Termin wykonania zamówienia i realizacja dostawy :

Wymagany termin wykonania zamówienia do  8 tygodni od podpisania umowy.

Miejsce realizacji dostaw loco: MPEC Olsztyn, ul. Słoneczna 46.

Całkowity koszt dostawy (załadunek, dowóz, rozładunek) koparko - ładowarki do siedziby  Zamawiającego pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zapewni należyte zabezpieczenie sprzętu w czasie transportu oraz przy załadunku i rozładunku.

4. Pozostałe wymagania zamawiającego :

Dostawca  przeszkoli w cenie dostawy - trzech operatorów Zamawiającego, w zakresie budowy  i obsługi koparko ładowarki.

Przyjęcie przedmiotu zamówienia nastąpi po protokolarnym odbiorze wszystkich  określonych w SIWZ składników zamówienia. Protokół podpiszą upoważnieni  przedstawiciele obu stron.

Dostawca musi być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki.

§ 2

1. Strony ustalają  łączną wartość przedmiotu zamówienia na kwotę:

cena netto: ………………………… PLN

słownie: ……………………………………………………………………………

obowiązujący podatek VAT: …………………… PLN

słownie: ……………………………………………………………………………..

cena brutto: ………………… PLN

słownie: ……………………………………………………………………………………...

Cena określona przez Wykonawcę będzie obowiązującą przez okres ważności umowy i nie podlega zmianom.

§ 3

Warunki realizacji zamówienia

1. Dostawa koparko-ładowarki zrealizowana będzie w terminie do 8 tygodni od podpisania umowy.

2. Dostarczona koparko-ładowarka będą spełniać wszystkie wymagania określone w  umowie.

3. Miejsce realizacji dostawy: siedziba MPEC Sp. z o.o. 10-710 Olsztyn, ul. Słoneczna 46.

4. Koparko-ładowarka zostanie dostarczona do siedziby Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy

5. Odbiór koparko-ładowarki nastąpi protokołem podpisanym przez upoważnionych      przedstawicieli  obu stron.

6. Wykonawca udziela gwarancji na oferowaną koparko-ładowarkę na okres …………miesięcy z limitem przebiegu min. 1800 motogodzin.

7. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zapewnia  bezpłatne usuwanie  wszelkich usterek

i awarii koparko-ładowarki w terminie  do 14 dni od dnia zgłoszenia.

8. Wykonawca jest zobowiązany udzielić Zamawiającemu  niezbędnych wyjaśnień i

informacji , załączyć karty gwarancyjne , instrukcje montażu  i inne istniejące niezbędne

dokumenty.

9.W przypadku, gdy naprawa gwarancyjna będzie przekraczała okres 14 dni kalendarzowych

-  wykonawca  zapewni pojazd zastępczy o nie gorszych parametrach.

10. W przypadku braku realizacji obowiązków gwarancyjnych, Zamawiający ma prawo

powierzyć wykonanie naprawy innemu autoryzowanemu serwisowi marki. W takim

wypadku Wykonawca pokryje wszelkie poniesione przez Zamawiającego koszty.

§ 4

Zasady rozliczeń finansowych

1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy  cenę brutto w terminie 30-tu dni, liczonych od daty

wykonania umowy i doręczenia faktury VAT oraz protokołu odbiorczego podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu stron.

§ 5

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań zawartych w niniejszej umowie w formie kar umownych:

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne za każdy dzień zwłoki w

wykonaniu dostawy w wysokości 0,5% wartości zamówienia oraz za odstąpienie od

umowy karę w wysokości 10% wartości zamówienia.

2.   W przypadku zwłoki w zapłacie Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki ustawowe.

3.  Wykonawca może wystąpić o zapłatę  odsetek ustawowych w przypadku zwłoki w

terminowym regulowaniu należności przez Zamawiającego.

Niezależnie od kar umownych przewidzianych w niniejszej umowie, Zamawiający  jest

uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej  wysokości na zasadach ogólnych.

§ 6

Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 7

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 8

Do rozstrzygania sporów między stronami jest Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 9

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

WYKONAWCA:  	                                                                    ZAMAWIAJĄCY:				ZAMAWIAJĄCY

załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

- Oświadczamy, że w cenie oferty uwzględniliśmy wszystkie obowiązki  Wykonawcy, niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy informacje niezbędne do przygotowania oferty i właściwego wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze SIWZ oraz warunkami Umowy i zobowiązujemy się do zawarcia Umowy na ustalonych tam warunkach w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu złożenia oferty.

- Oświadczamy, że jesteśmy uprawnieni do występowania w obrocie prawnym i nie podlegamy wykluczeniu na podstawie Art. 24 ustawy PZP.

- Oświadczamy, że posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także zatrudniamy pracowników zdolnych do wykonania zamówienia.

- Oświadczamy, że w stosunku do firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego ani też nie ogłoszono upadłości.

……………………………                                           . ………………………….

Miejscowość i data                                                           Pieczątka i podpis

załącznik nr 3

OFERTA

.

Nazwa firmy:

……………………………………………………………………………………………………...

Adres firmy: ……………………………………………………………………………………….

NIP: ……………………………………………..

tel. ………………………………….. e-mail: …………………………………………………….

Osoba do kontaktu: ………………………………………………………………………………..

tel. …………………………………   e-mail: ……………………………………………………

- Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za łączną cenę:

Koparko-ładowarka  m-ki …………………    model …………………………..   typ ……………………

cena netto: …………………. PLN słownie: .............................................................................

.....................................................................................................................................................

cena brutto: …………………PLN słownie : ...........................................................................

......................................................................................................................................................

- Oświadczamy, że udzielamy gwarancji na oferowaną koparko-ładowarkę na okres …………….miesięcy z limitem przebiegu ……….. motogodzin.

- Oświadczamy, że jesteśmy związani niniejszą ofertą  przez okres 30-tu dni liczonych od daty składania ofert.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z SIWZ, projektem umowy i zobowiązujemy się w

przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na zawartych w niej zapisach w

miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.

…………………………………..

Pieczątka i podpis