OPIS

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

do projektu budowlano -wykonawczego:

ZMIANY ELEWACJI BUDYNKU CIEPŁOWNI PRZY UL. SŁONECZNEJ 46 W OLSZTYNIE.

1. Podstawa opracowania.

1.1. Umowa z  inwestorem tj. „MPEC Olsztyn” na wykonanie dokumentacji

projektowo-kosztorysowej.

  - Inwentaryzacja, projekt budowlano-wykonawczy budynku ciepłowni wykonany

przez biuro projektowe Instal Projekt.

1.3 Ustawa Prawo Budowlane i Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23  czerwca 2003r. w sprawie informacji i dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

2.1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego.

Przewidziano rozbiórkę istniejącego pokrycia elewacji z blach trapezowych z wypełnieniem wełną mineralną wraz z demontażem istniejącej, niespełniającej warunków funkcjonalnych oraz izolacji termicznej stalowej stolarki okiennej. W ramach projektu przewidziano:

-wykonanie nowej elewacji z płyt ściennych Kingspan z rdzeniem poliizocyjanurowym oraz blachami zewnętrzną gr.0,6mm i wewnętrzną gr. 0,4mm- łączna grubość panela 120mm- mocowanie płyt do istniejących rygli ściennych

-wykonanie wszelkich niezbędnych obróbek blacharskich wraz z wymianą rynien i rur spustowych odwadniających

- oczyszczenie istniejących, skorodowanych rygli ściennych następnie odpylenie, odtłuszczenie i zabezpieczenie powłokami malarskimi przeciwko korozji.

-osadzenie w istniejących stalowych ościeżach (po wycięciu istniejących witryn i skrzydeł okiennych) okien PCV- dwuszybowych, o współczynniku przenikania ciepła dla szyby =1,1 W/ m2xK, o funkcjonalności 50% okien rozwierno-uchylnych, 50% okna witrynowe.

-naprawę warstwy wierzchniej przeciwwilgociowej dachu przez zastosowanie papy renowacyjnej termozgrzewalnej, wraz z zastosowaniem systemu kominków wentylacyjnych (1szt. na 20m2 powierzchni dachu) w celu wyprowadzenia wilgoci z istniejącego pokrycia jak i zapobiegania zjawisku skraplania się i tworzenia pęcherzy wodnych.

-czyszczenie, odtłuszczenie i malowanie zewnętrznych podestów, schodów i drabinek ewakuacyjnych

2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

W sąsiedztwie istniejące zabudowania ciepłowni między innymi czterokondygnacyjny budynek biurowy, parterowy budynek warsztatowy oraz żelbetowy komin.

2.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Elementy stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi to:

- istniejące instalacje ciepłownicze, rurorociągi

- będące w ciągłej eksploatacji kotły cieplne

- linia nawęglania

- istniejące kanały odpylania, kanały wentylacyjne, grzewcze

- istniejąca „gęsta” zabudowa pomostami stalowymi

- urządzenie terenu tj. zbiorniki na ciecze agresywne, plac składowania węgla, plac składowania odpadów

2.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia.

Przewiduje się zagrożenia związane z pracami rozbiórkowymi istniejącej elewacji, montażem podkonstrukcji, następnie pracami pokrywczymi elewacji, z pracami na wysokości, pracami spawalniczymi oraz z używaniem elektronarzędzi. Do szczególnie niebezpiecznych należą roboty prowadzone bez wstrzymania eksploatacji ciepłowni  lub jej części.

2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do robót szczególnie niebezpiecznych.

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy zostaną przeszkoleni w zakresie podstawowym zgodnie z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz.401). Pracodawca jest obowiązany do ustalenia i aktualizowania wykazu prac szczególnie niebezpiecznych występujących na realizowanej przez niego budowie. Pracodawca powinien określić szczegółowe wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych, a zwłaszcza zapewnić: bezpośredni nadzór nad tymi pracami wyznaczonych w tym celu osób, odpowiednie środki zabezpieczające, szczegółowy instruktaż pracowników je wykonujących.

Przed przystąpieniem do robót na wysokości, robót montażowych, remontowych, spawalniczych przeprowadzić z pracownikami szkolenie BHP w zakresie zamierzonych prac. Do prac dopuszczać pracowników posiadających odpowiednie badania lekarskie.

2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegającym niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawna komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

Przy prowadzeniu robót budowlanych stosować środki zabezpieczające odpowiednie dla danego rodzaju robót. Wydzielić i oznakować miejsca prowadzenia robót niebezpiecznych, przy pracach na wysokości.

Olsztyn, listopad 2014                                Opracował:	inż. Teresa Robak